ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

16.04.2008 № 122-р

5-я (внеочередная) сессия

г.Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Долгосрочной муниципальной целевой программы модернизации и развития сетей наружного освещения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2008-2012 годы

Рассмотрев внесенный Главой Петропавловск-Камчатского городского округа Скворцовым В.В., проект Долгосрочной муниципальной целевой программы модернизации и развития сетей наружного освещения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2008-2012 годы, руководствуясь статьёй 26 Устава Петропавловск-Камчатского городского округа, Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа

Р Е Ш И Л А:

- Утвердить прилагаемую Долгосрочную муниципальную целевую программу модернизации и развития сетей наружного освещения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2008-2012 годы.

- Направить настоящее решение в газету «Град Петра и Павла» для опубликования.

Председатель Городской Думы

Петропавловск-Камчатского

городского округа                                                                         И.Ю. Данкулинец

Приложение

к решению Городской Думы

Петропавловск-Камчатского

городского округа

16.04.2008  №  122-р

Долгосрочная муниципальная целевая программа

модернизации  и развития сетей наружного освещения Петропавловск-Камчатского городского округа

на 2008 – 2012 годы

Петропавловск-Камчатский городской округ

2008 год

Содержание

Раздел 1. Паспорт Долгосрочной муниципальной целевой  программы модернизации  и развития сетей наружного освещения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2008 – 2012годы……………….……….3

Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы	 5

2.1. Технико-экономическое обоснование Программы	 5

2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации	7

2.3. Мероприятия по реализации Программы и её ресурсное обеспечение	8

2.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы	20

2.5. Система организации контроля за выполнением программных мероприятий	20

Раздел 3. Мероприятия Программы………………………………………….21

Раздел 1. Паспорт Долгосрочной муниципальной целевой  программы модернизации  и развития сетей наружного освещения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2008 – 2012 годы

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа модернизации и развития сетей наружного освещения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2008 – 2012 годы (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; – Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; – Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». |
| Муниципальный заказчик | – администрация Петропавловск-Камчатского городского округа. |
| Разработчик Программы | – Комитет городского хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа. |
| Исполнители Программы | – муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МУ «УКС и Р»); – муниципальное учреждение «Управление транспорта и дорожного хозяйства» (далее – УИ и ДХ); – муниципальное учреждение «Управление благоустройства города Петропавловска-Камчатского» (далее – МУ «УБ»). |
| Цель Программы | – обеспечение освещения территории Петропавловск-Камчатского городского округа согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». |
| Задачи Программы | – качественное и эффективное освещение городских автомобильных дорог и проездов, городских территорий на основе высокоэкономичных и надежных источников света; – повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения; – организация централизованного диспетчерского управления наружным освещением. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2008 – 2012 годы. |
| Перечень основных мероприятий Программы | – реконструкция существующих и строительство новых линий наружного освещения магистральных дорог; – устройство дополнительного освещения пешеходных переходов; – реконструкция существующих и строительство новых линий наружного освещения внутриквартальных проездов, а также улиц и проездов к объектам социальной сферы. |
| Объем и источники финансирования Программы | Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа 318 920,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2008 – 37 135,0 тыс. руб., 2009 – 63 163,2 тыс. руб., 2010 – 69 9176,7 тыс. руб., 2011 – 80 476,0 тыс. руб., 2012 – 68 969,7 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация Петропавловск-Камчатского городского округа. |

Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы

2.1. Технико-экономическое обоснование Программы

Настоящая Программа разработана как один из механизмов реализации на территории Петропавловск-Камчатского городского округа требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003             № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, организация освещения улиц.

Мероприятия по содержанию, обслуживанию и текущему ремонту осветительных установок, оплата потребленной электрической энергии финансируются из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

Линии наружного освещения Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – городской округ) делятся на три основные группы, характеризующие их по основной направленности:

1) линии наружного освещения магистральных дорог;

2) линии наружного освещения межквартальных (внутриквартальных) проездов;

3) декоративные (освещение объектов внешнего благоустройства) линии наружного освещения.

Общая установленная мощность ЛНО составляет 1186,55 кВт. Общее количество светоточек - 3539 единиц, опор - 3293, из которых 2591 металлические и 702 деревянные. Общая протяженность линий в трехпроводном исполнении около 50 км. Режимы работы большинства ЛНО задаются таймерами, регулировка и настройка которых осуществляется вручную обслуживающим персоналом. Осветительные установки, являясь элементами благоустройства дорог, на протяжении многих лет рассматривались отдельно от магистральных дорог и финансировались по остаточному принципу. Это привело к тому, что на сегодняшний день, линии имеют значительный износ и не отвечают требованиям нормативных технических документов. Осветительные приборы не отрегулированы (зона освещенности), не выведен баланс цвета по магистрали и т.д. Это связано, в первую очередь, с неудовлетворительным состоянием  самих осветительных приборов, на которых, по причине износа, полностью отсутствует возможность какого-либо регулирования. Требуется замена или ремонт большинства опор ЛНО, износ которых обусловлен атмосферным воздействием, повреждениями  снегоуборочной техникой и последствиями ДТП. Аналогичное состояние и самих наружных сетей электропередач (в проводном и кабельном исполнении). Выполненные замеры уровня освещенности показали несоответствие показателей нормативным, в первую очередь на тех участках дорог, где в свое время было выполнено расширение проезжей части. Таким образом, сегодня, бюджетные средства расходуются на поддержание в работоспособном состоянии полуразрушенного и малоэффективного оборудования осветительных установок. Поэтому, одной из направленностей мероприятий Программы является повышение эффективности использования бюджетных средств, и их экономия.

В процессе реконструкции оборудования ЛНО предусмотрена замена установленных светильников РКУ с энергоемкими лампами ДРЛ на более экономичные светильники ЖКУ с лампами ДНаТ.

| Марка лампы | ДНаТ – 250 | ДРЛ – 400 |
| --- | --- | --- |
| Мощность лампы, Вт | 250 | 400 |
| Световой поток, лм | 20000 | 20000 |
| Светоотдача, лм/Вт | 80 | 50 |
| Средний срок службы, час | 20000 | 11000 |

Замена  светильников  РКУ-400 на ЖКУ-250 в количестве 2057 штук, РКУ-250 на ЖКУ- 150  в  количестве  1482 штуки даст следующий экономический эффект:

1. Расход электроэнергии рассчитан по формуле:

Е = Р х 1,1 х Н х Т х А

Где Е - стоимость электроэнергии;

Р - мощность одной электролампы;

1,1  -  коэффициент,  учитывающий  потери   в   пускорегулирующей

аппаратуре;

Н - количество светильников на объекте;

Т - годовая работа электроустановки в часах (3839 часа в год);

А - цена 1-го киловатт/часа (2,7 руб.)

а. Расчет  экономии  электроэнергии при замене светильников с лампами типа ДРЛ-400 на светильники с лампами типа ДнаТ-250:

Е = (0,4 - 0,25) х 1,1 х 2057 х 3839 х 2,7 = 3518034,64 рублей;

б.  Расчет  экономии  электроэнергии при замене светильников с лампами типа ДРЛ-250 на светильники с лампами типа ДнаТ-150:

Е = (0,25 - 0,15) х 1,1 х 1482 х 3839 х 2,7 = 1689751,2 рублей;

2. Экономия электроэнергии за счёт управления уровнем освещённости, (предполагается экономичный режим (50%)  в ночные часы) составит 3,04 млн. рублей

Суммарная  экономия  по  электроэнергии  составит  8,25 млн. рублей в год.

3. Снижение эксплуатационных затрат:

Расчетное  снижение эксплуатационных затрат за счет внедрения АСУНО составляет 20 %  или 2,4 млн. рублей в год, за срок реализации  Программы экономия составит  12,0 млн. рублей.

Замена светильников РКУ с ртутными лампами ДРЛ на светильники ЖКУ с трубчатыми лампами ДНаТ позволит повысить надежность всей сети наружного освещения городского округа.

Исследованиями, проведенными в области наружного освещения, доказано, что достаточное и качественное освещение проезжей части позволяет снизить  количество ДТП на 30%. Предусмотренное Программой обустройство дополнительного освещения регулируемых  и нерегулируемых пешеходных переходов позволит снизить количество наездов на пешеходов до минимума.

2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Основными целями Программы является достижение обеспечения освещения территории городского округа согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», магистральных и внутриквартальных дорог согласно ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», обеспечение рационального и экономичного расходования средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для достижения целей Программа предусматривает решение следующих задач:

- реконструкция осветительных установок расположенных на магистральных автомобильных дорогах;

-  приведение в соответствие с требованиями нормативных технических документов уровня освещенности автомобильных дорог по их категории;

- увеличение количества освещенных территорий путем строительства новых линий наружного освещения;

- внедрение и использование централизованного диспетчерского управления всем комплексом наружного освещения;

- применение энергосберегающих технологий в общей системе наружного освещения.

Программа рассчитана на 5 календарных лет (2008 – 2012 годы).

2.3. Мероприятия по реализации Программы

и её ресурсное обеспечение

1. Строительство новых и реконструкция существующих ЛНО магистральных дорог.

Предусматривается комплексная реконструкция существующих ЛНО расположенных вдоль магистральных дорог, с целью достижения нормативной освещенности проезжей части, обеспечения светового выделения пешеходных переходов и остановок пассажирского транспорта. При оформлении технического задания на проектирование основным требованием должно быть соответствие средней горизонтальной освещенности покрытия СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Это же требование должно быть основным при проектировании новых ЛНО.

Магистральный проезд от 12 км до Комсомольской площади – это многополосная  автомобильная дорога является оживленной транспортной магистралью. По данным ГИБДД именно на этом участке происходит наибольшее количество ДТП. Высокая интенсивность движения обусловлена расположением в этой части городского округа значительного количества многоквартирных жилых домов, торговых баз, рынков и промышленных организаций. На этом участке дороги сконцентрировано наибольшее количество от общего числа городских светофоров, регулируемых и не регулируемых пешеходных переходов. Существующая ЛНО расположена по одной стороне дороги, что не обеспечивает достаточный уровень освещенности всех полос движения автотранспорта. Программой предусматривается начать реконструкцию ЛНО с реконструкции магистрального проезда по проспекту Победы, затем поэтапно до Комсомольской площади и дальше до СРВ и ЖБФ.  При реконструкции ЛНО магистральных проездов, реконструируются и «отпайки» ответвления на примыкающие второстепенные, внутриквартальные дороги.

Проведению строительства, реконструкции и капитального ремонта конкретных объектов наружного освещения предшествует стадия проектирования, запроса технических условий на электроснабжение, согласования проектов.

| № | Наименование | Протяженность, км. | Проектно-сметная документация тыс. руб. | Строительно-монтажные работы тыс. руб. | Ориентировочная стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проспект Победы, ул. Абеля | 4,4 | - | - | 12376,81 |
| 2 | Улица Тушканова и проспект 50 лет Октября с ответвлениями на улицы Молчанова, Войцешека,Ватутина | 2,7 1,7 | 1100 | 14295,3 5108,65 | 20503,95 |
| 3 | Улица Мишенная | - | - | 412,7 | 412,7 |
| 4 | Проспект Рыбаков | - | - | 650,2 | 650,2 |
| 5 | Улицы Зеркальная, Владивостокская и Ленинградская | 2,6 1,1 | 1100 | 13648,88 3305,59 | 18054,47 |
| 6 | Пос. Авача – ул. Приморская, Светлая, Попова | 2,5 | - | - | 4500 |
| 7 | Улицы Ключевская, Беринга, Мишенная | 4,6 | 1150 | 13823,41 | 14973,41 |
| 8 | Проспект Карла Маркса, улица Лукашевского | 1,9 | 617 | 9974,18 | 10591,18 |
| 9 | Пр. Циолковского | 3,7 | 925 | 19423,4 | 20348,4 |
| 10 | Улицы Набережная, Озерновская коса, Ленинская, Советская, пл.Щедрина, Красная сопка | 6,85 | 1713 | 35959,55 | 37672,55 |
| 11 | Улицы Сапун гора, Океанская, Петропавловское шоссе, Индустриальная | 6,1 | 1525 | 32022,37 | 33547,37 |
| 12 | Улицы Пограничная, Солнечная, Степная, Максутова | 6,15 | 2153 | 32284,85 | 34437,85 |
| 13 | Улица Дальняя | 1,6 | 400 | 4808,14 | 5208,14 |
| 14 | Улицы Дальневосточная, Ларина, пр.Таранца | 2,8 | - | 8414,25 | 8414,25 |
| 15 | Улица Арсеньева | 2,3 | 575 | 6911,7 | 7486,7 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 229178,0 |

2. Строительство нового и реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов, а также освещение улиц и проездов к объектам социальной сферы.

| № | Наименование | Протяженность, км. | Проектно-сметная документация тыс. руб. | Строительно-монтажные работы тыс. руб. | Ориентировочная стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бул.Пийпа до Шк. №26 | 0,5 | 71,7 | 1329,3 | 1401,0 |
| 2 | ул.Терешковой до Д.сада № 16 и Шк. №27 | 0,55 | 78,9 | 1462,3 | 1541,2 |
| 3 | ул.Кирдищева до Шк. №28 | 0,35 | 50,2 | 930,5 | 980,7 |
| 4 | ул.Кроноцкая до Д.сада 37 и Шк. №30 | 0,85 | 121,9 | 2259,9 | 2381,8 |
| 5 | Дзержинского Шк. №18 | 0,4 | 57,4 | 1063,5 | 1120,9 |
| 6 | п.Завойко | 1,7 | 243,9 | 4519,7 | 4763,6 |
| 7 | п.Дальний | 1,2 | 172,1 | 3190,4 | 3362,5 |
| 8 | ул.Пономарева до Шк. №24 | 0,75 | 107,6 | 1994,0 | 2101,6 |
| 9 | ул. Маршала Блюхера до Д.сада№3 | 0,5 | 71,7 | 1329,3 | 1401 |
| 10 | Пл. Дзержинского до Шк. №11 | 0,25 | 35,9 | 664,7 | 700,6 |
| 11 | ул.Пограничная до Д.сада №38 и Шк. №1 | 0,2 | 28,7 | 531,7 | 560,4 |
| 12 | Ул.Звездная, Ак. Каролева до Д.сада №50 и Шк. №31 | 0,65 | 93,2 | 1728,1 | 1821,3 |
| 13 | ул.Ак.Курчатова до Д.сада №11 | 0,85 | 121,9 | 2259,9 | 2381,8 |
| 14 | ул.Горького Д.сад №42 и №48 | 0,35 | 50,2 | 930,5 | 980,7 |
| 15 | Горбольница №1 | 0,45 | 64,6 | 1196,4 | 1261 |
| 16 | Горбольница №2 | 0,4 | 57,4 | 1063,5 | 1120,9 |
| 17 | ул.Молчанова до Д.сада №34 | 0,25 | 35,9 | 664,7 | 700,6 |
| 18 | п.Долиновка | 1,2 | 172,1 | 3190,4 | 3362,48 |
| 19 | п.Чапаевка | 1,2 | 172,1 | 3190,4 | 3362,48 |
|  | п.Нагорный | 0,750 | 107,6 | 1994,0 | 2101,58 |
| 20 | Улица Автомобилистов | 1,1 | 157,96 | 2924,5 | 3082,5 |
| 21 | Улица Гастелло | 0,4 | 57,44 | 1063,5 | 1120,9 |
| 22 | Парк у Областной библиотеки | 0,25 | 95,6 | 664,7 | 760,3 |
| 23 | Ул. Карбышева | 0,875 | 121,9 | 2326,3 | 2448,2 |
| 24 | Ул. Кавказская до Облпсихоневродеспансера | 0,875 | 121,9 | 2326,3 | 2448,2 |
| 25 | Ул. Бохняка – Давыдова | 0,750 | 107,6 | 1994,0 | 2101,6 |
| 26 | Ул. Морская | 0,450 | 64,6 | 1196,4 | 1261,0 |
| 27 | Пер. Садовый | 0,350 | 50,2 | 930,5 | 980,7 |
| 28 | Ул. Пономарева | 0,750 | 107,6 | 1994,0 | 2101,6 |
| 29 | Ул. Колхозная до школы №35 | 0,400 | 57,4 | 1063,5 | 1120,9 |
|  | ИТОГО | 19,55 |  |  | 54834,04 |

Наряду с магистральными проездами существует острая необходимость в реконструкции существующего и строительстве новых линий наружного освещения внутриквартальных проездов. Программой предусматривается полная реконструкция существующего внутриквартального освещения и строительство новых ЛНО на тех улицах, где на сегодняшний день оно отсутствует. Строительство ряда новых линий привязывается к объектам социальной сферы, с целью обеспечения освещенности подходов к ним.

Строительство

| № |  |  | Общая протяженность линии км. | Стоимость ПСД тыс. руб. | Стоимость работ тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Космический проезд | 0,750 | 107,6 | 2253,8 | 2361,4 |
| 2 | Ул. Атласова, Детский парк, ДОРА | 0,280 | 40,2 | 841,4 | 881,6 |
| 3 | Ул. Океанская – ул. Драбкина | 1,560 | 223,9 | 4687,9 | 4911,8 |
| 4 | Маг. «Мелодия» - ул.Штурмана Елагина | 0,540 | 77,5 | 1622,7 | 1700,2 |
| 5 | Ул. Беляева – ул. Бойко | 0,720 | 103,3 | 2163,7 | 2267,0 |
| 6 | Ул. Океанская – ул. Павлова | 0,240 | 34,44 | 721,2 | 755,7 |
| 7 | Ул. Рябиковская | 0,150 | 21,525 | 450,8 | 472,3 |
| 8 | Ул. Комсомольская – ул. Лермонтова | 0,700 | 100,45 | 2103,6 | 2204,0 |
| 9 | Ул. Труда – Школьная | 0,850 | 122,0 | 2554,3 | 2676,3 |
| 10 | Ул. Заводская | 0,375 | 53,8 | 1126,9 | 1180,7 |
| 11 | Ул. Сахалинская – Труда | 1,475 | 211,7 | 4432,5 | 4644,2 |
| 12 | Ул. Батарейная | 0,665 | 95,4 | 1998,4 | 2093,8 |
| 13 | Ул. Кутузова, ул.Суворова. ТП –233. | 0,380 | 54,5 | 1141,9 | 1196,5 |
| 14 | Ул.Автомобилистов от ДК до а/колонны 1400. ТП – 500. | 0,480 | 68,9 | 1442,4 | 1511,3 |
|  | ИТОГО: | 9,165 |  |  | 28856,8 |

Реконструкция

3. Пешеходные переходы.  Дополнительное освещение.

Сложившаяся в настоящее время сложная ситуация с обеспечением безопасности дорожного движения требует принятие срочных мер. Для обеспечения безопасности пешеходов пересекающих проезжую часть в темное время суток по пешеходным переходам необходимо обустройство дополнительного освещения переходов. Дополнительное освещение пешеходных переходов необходимо обустроить в кратчайшие сроки, отдельно от общих мероприятий по реконструкции действующих ЛНО. При реконструкции же ЛНО учитывать уже обустроенное дополнительное освещение пешеходных переходов. Перечень пешеходных переходов, дополнительное освещение которых необходимо обустроить в первую очередь, составлен на основании данных ГИБДД согласно статистики совершаемых наездов на пешеходов. Схема расположения светильников на пешеходном переходе составлена на основании действующих нормативных технических документов.

Перечень опасных пешеходных переходов

| № | Наименование | Количество опор | Количество светильников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекресток по ул. Петропавловское шоссе – ул. Индустриальная | 2 опоры | 4 светильника |
| 2 | автобусная остановка «Госпиталь» | 2 опоры | 4 светильника |
| 3 | нерегулируемый пешеходный переход по Петропавловскому шоссе, 44 | 1 опора | 2 светильника |
| 4 | автобусная остановка «Садовая» | 2 опоры | 4 светильника |
| 5 | нерегулируемый пешеходный переход по ул. Океанская, 10 | 1 опора | 2 светильника |
| 6 | нерегулируемый пешеходный переход по ул. Океанская, 67 | 1 опора | 2 светильника |
| 7 | автобусная остановка «Сапун гора» | 2 опоры | 4 светильника |
| 8 | перекресток по ул. Рябиковская – ул. Красная сопка | 2 опоры | 2 светильника |
| 9 | автобусная остановка «пл. Щедрина» | 1 опора | 4 светильника |
| 10 | нерегулируемый пешеходный переход по ул. Советская, 20 | 1 опора | 2 светильника |
| 11 | нерегулируемый пешеходный переход по ул. Ленинградская, 65 | 1 опора | 2 светильника |
| 12 | нерегулируемый пешеходный переход по ул. Ленинградская, 43 | 1 опора | 2 светильника |
| 13 | нерегулируемый пешеходный переход по ул. Ленинградская, 37 | 1 опора | 2 светильника |
| 14 | нерегулируемый пешеходный переход по ул. Ленинградская, 13 | 2 опоры | 4 светильника |
| 15 | перекресток по ул. Владивостокская – ул. Батарейная | 1 опора | 2 светильника |
| 16 | нерегулируемый пешеходный переход по ул. Владивостокская, ПТУ – 4 | 1 опора | 2 светильника |
| 17 | автобусная остановка «ул. Владивостокская» в сторону 10 км | 1 опора | 2 светильника |
| 18 | перекресток по пр.Циолковского – ул. Тундровая | 1 опора | 2 светильника |
| 19 | нерегулируемый пешеходный переход по ул. Тундровая, 42 | 1 опора | 2 светильника |
| 20 | нерегулируемый пешеходный переход по пр. К.Маркса, 9 | 1 опора | 2 светильника |
| 21 | автобусная остановка «пр. Таранца» | - | ремонт 2-х светильников |
| 22 | автобусная остановка «ул. Ларина» | - | ремонт 2-х светильников |
| 23 | нерегулируемый пешеходный переход по пр. Циолковского, 9/2 | 1 опора | 2 светильника |
| 24 | нерегулируемый пешеходный переход по пр. Циолковского, 27 | 1 опора | 2 светильника |
| 25 | нерегулируемый пешеходный переход по ул. Циолковского, 43 – Космическому проезду | 1 опора | 2 светильника |
| 26 | автобусная остановка «Торговый центр» |  | ремонт 2-х светильников |
| 27 | автобусная остановка «ул. Звездная» | 2 опоры | 4 светильника |
| 28 | автобусная остановка « Горизонт» | 2 опоры | 4 светильника |
| 29 | нерегулируемый пешеходный переход по ул. Ак.Королева, 39 | 1 опора | 2 светильника |
| 30 | регулируемый пешеходный переход ул. Ак.Королева – пр. Рыбаков | 4 опоры | 6 светильников |
| 31 | нерегулируемый пешеходный переход по ул. 50 лет Октября, 8 | 1 опора | 2 светильника |
| 32 | нерегулируемый пешеходный переход по ул. 50 лет Октября, 29 | 1 опора | 2 светильника |
| 33 | автобусная остановка «Школа № 9» | 1 опора | 2 светильника |
| 34 | нерегулируемый пешеходный переход по ул. Солнечная, 19/1 | 2 опоры | 4 светильника |
| 35 | нерегулируемый пешеходный переход по ул. Ключевская, 19 | 1 опора | 2 светильника |
| 36 | автобусная остановка «Кооперативный техникум» | 1 опора | 2 светильника |
| 37 | автобусная остановка «Геологическая» | 2 опоры | 4 светильника |
| 38 | нерегулируемый пешеходный переход по ул. Беринга, 17/1 | 1 опора | 2 светильника |
| 39 | нерегулируемый пешеходный переход по ул. Пограничная, 26 | 1 опора | 2 светильника |
| 40 | регулируемый пешеходный переход по ул. Пограничная, 18 | 1 опора | 2 светильника |
| 41 | перекресток по пр. Победы – ул. Арсеньева, 8 | 1 опора | 2 светильника |
| 42 | автобусная остановка «Больница» по ул. Арсеньева | 1 опора | 2 светильника |
| 43 | нерегулируемый пешеходный переход по ул. Арсеньева, 8 | 1 опора | 2 светильника |
| 44 | нерегулируемый пешеходный переход по ул. Войцешека, 15/2 | 1 опора | 2 светильника |
|  | Стоимость работ: 2588 тыс.рублей |

Схема расположения светильников

на пешеходном переходе

4. Автоматизированная система управления наружным освещением.

В современных условиях эффективно и экономично управлять сложным хозяйством наружного освещения, включая освещение городских автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и зон, внутриквартальных проездов, проездов и проходов к школам, детским садам, больницам и другим объектам социальной сферы, невозможно без применения современных автоматизированных систем, основанных на оперативном представлении информации о состоянии контролируемых параметров и объектов. Практика внедрения в городские хозяйства автоматизированных систем управления наружным освещением (АСУНО) подтверждает эффективность ее применения. С вводом системы значительно сокращаются расходы на эксплуатацию и обслуживание ЛНО и расходы на электропотребление. Внедрение АСУНО позволяет не только включать-отключать освещение улиц, но также эффективно контролировать, учитывать и регулировать энергопотребление. Традиционные функции телеизмерения, телесигнализации и телеуправления позволяют АСУНО контролировать параметры сетей, их целостность, несанкционированный доступ к оборудованию питающих пунктов, обеспечивать в реальном времени оповещение диспетчерского персонала об аварийных ситуациях в сети, о проникновении на объекты наружного освещения. Помимо непрерывного контроля за состоянием объектов НО, оперативного реагирования на аварийные ситуации в сетях, централизованного автоматического управления режимами и мощностью освещения, внедрение АСУНО предполагает снижение затрат электроэнергии не менее чем на 50 %.

Петропавловск-Камчатским городским округом закуплено оборудование АСУНО Санкт-Петербургской фирмы ООО «ЛМТ». С 2008 года начат монтаж оборудования и поэтапный ввод СУНО в работу. Планируется оборудовать все реконструируемые и вновь построенные линии наружного освещения пунктами включения СУНО.

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению и утверждению в установленном порядке на соответствующий финансовый год.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах обеспечения бюджетными средствами. В 2008 году исполнителем этапа Программы является Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта Петропавловск-Камчатского городского  округа». В последующие годы по магистральным дорогам – муниципальное  учреждение «Управление транспорта и дорожного хозяйства Петропавловск-Камчатского городского  округа», а по внутриквартальным дорогам – муниципальное  учреждение «Управление благоустройства города Петропавловск-Камчатского».

Затраты на реализацию мероприятий Программы рассчитаны на основании действующих нормативных норм и расценок в ценах  первого квартала 2008 года.

2008 год

| № | Наименование | Протяженность, км. | Проектно-сметная документация тыс. руб. | Строительно-монтажные работы тыс. руб. | Ориентировочная стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги |
|  | Проспект Победы, ул. Абеля | 3,2 | - | - | 12376,81 |
|  | Улица Тушканова и проспект 50 лет Октября с ответвлениями на улицы Молчанова, Войцешека,Ватутина | 4,4 | 1100 | - | - |
|  | Дополнительное освещение пешеходных переходов | - | - |  | 2588 |
|  | Улица Мишенная | - | - | 412,7 | 412,7 |
|  | Проспект Рыбаков | - | - | 650,2 | 650,2 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 17127,7 |
| Внутриквартальные дороги. Новое строительство |
|  | Бул.Пийпа до Шк. №26 | 0,5 | 71,7 | 1329,3 | 1401,0 |
|  | ул.Терешковой до Д.сада № 16 и Шк. №27 | 0,55 | 78,9 | 1462,3 | 1541,2 |
|  | ул.Кирдищева до Шк. №28 | 0,35 | 50,2 | 930,5 | 980,7 |
|  | ул.Кроноцкая до Д.сада 37 и Шк. №30 | 0,85 | 121,9 | 2259,9 | 2381,8 |
|  | Дзержинского Шк. №18 | 0,4 | 57,4 | 1063,5 | 1120,9 |
|  | п.Завойко | 1,7 | 243,9 | 4519,7 | 4763,6 |
|  | п.Дальний | 1,2 | 172,1 | 3190,4 | 3362,5 |
|  | ул.Пономарева до Шк. №24 | 0,75 | 107,6 | 1994,0 | 2101,6 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 17653,2 |
| Автоматизация и управление |
|  | Монтаж оборудования АСУ |  |  |  | 2354,1 |
|  |  | ИТОГО ЗА ГОД: |  |  | 37135,0 |

2009 год

| № | Наименование | Протяженность, км. | Проектно-сметная документация тыс. руб. | Строительно-монтажные работы тыс. руб. | Ориентировочная стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги |
|  | Улица Тушканова и проспект 50 лет Октября с ответвлениями на улицы Молчанова, Войцешека,Ватутина | 2,7 1,7 | - | 14295,3 5108,65 | 19403,95 |
|  | Улицы Зеркальная, Владивостокская и Ленинградская | 2,6 1,1 | 1100 | 13648,88 3305,59 | 18054,47 |
|  | Пос. Авача – ул. Приморская, Светлая, Попова | 2,5 | - | - | 4500 |
|  | Улицы Ключевская, Беринга, Мишенная | 4,6 | 1150 | - | 1150 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 43108,42 |
| Внутриквартальные дороги. Новое строительство |
|  | ул. Маршала Блюхера до Д.сада№3 | 0,5 | 71,7 | 1329,3 | 1401 |
|  | Пл. Дзержинского до Шк. №11 | 0,25 | 35,9 | 664,7 | 700,6 |
|  | ул.Пограничная до Д.сада №38 и Шк. №1 | 0,2 | 28,7 | 531,7 | 560,4 |
|  | Ул.Звездная, Ак. Каролева до Д.сада №50 и Шк. №31 | 0,65 | 93,2 | 1728,1 | 1821,3 |
|  | ул.Ак.Курчатова до Д.сада №11 | 0,85 | 121,9 | 2259,9 | 2381,8 |
|  | ул.Горького Д.сад №42 и №48 | 0,35 | 50,2 | 930,5 | 980,7 |
|  | Горбольница №1 | 0,45 | 64,6 | 1196,4 | 1261 |
|  | Горбольница №2 | 0,4 | 57,4 | 1063,5 | 1120,9 |
|  | ул.Молчанова до Д.сада №34 | 0,25 | 35,9 | 664,7 | 700,6 |
|  | п.Долиновка | 1,2 | 172,1 | 3190,4 | 3362,48 |
|  | п.Чапаевка | 1,2 | 172,1 | 3190,4 | 3362,48 |
|  | п.Нагорный | 0,750 | 107,6 | 1994,0 | 2101,58 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 19754,74 |
| Автоматизация и управление |
|  | Монтаж оборудования АСУ |  |  |  | 300.0 |
|  | ИТОГО ЗА ГОД: |  |  |  | 63163,2 |

2010 год

| № | Наименование | Протяженность, км. | Проектно-сметная документация тыс. руб. | Строительно-монтажные работы тыс. руб. | Ориентировочная стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги |
|  | Улицы Ключевская, Беринга, Мишенная | 4,6 | - | 13823,41 | 13823,41 |
|  | Проспект Карла Маркса, улица Лукашевского | 1,9 | 617 | 9974,18 | 10591,18 |
|  | Пр. Циолковского | 3,7 | 925 | 19423,4 | 20348,4 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 44762,99 |
| Внутриквартальные дороги. Новое строительство |
|  | Улица Автомобилистов | 1,1 | 157,96 | 2924,5 | 3082,5 |
|  | Улица Гастелло | 0,4 | 57,44 | 1063,5 | 1120,9 |
|  | Парк у Областной библиотеки | 0,25 | 95,6 | 664,7 | 760,3 |
|  | Ул. Карбышева | 0,875 | 121,9 | 2326,3 | 2448,2 |
|  | Ул. Кавказская до Облпсихоневродеспансера | 0,875 | 121,9 | 2326,3 | 2448,2 |
|  | Ул. Бохняка – Давыдова | 0,750 | 107,6 | 1994,0 | 2101,6 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 11961,7 |
| Внутриквартальные дороги. Реконструкция существующего |
|  | Космический проезд | 0,750 | 107,6 | 2253,8 | 2361,4 |
|  | Ул. Атласова, Детский парк, ДОРА | 0,280 | 40,2 | 841,4 | 881,6 |
|  | Ул. Океанская – ул. Драбкина | 1,560 | 223,9 | 4687,9 | 4911,8 |
|  | Маг. «Мелодия» - ул.Штурмана Елагина | 0,540 | 77,5 | 1622,7 | 1700,2 |
|  | Ул. Беляева – ул. Бойко | 0,720 | 103,3 | 2163,7 | 2267,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 12122,1 |
| Автоматизация и управление |
|  | Монтаж оборудования АСУ |  |  |  | 330,0 |
|  | ИТОГО ЗА ГОД: |  |  |  | 69176,7 |

2011 год

| № | Наименование | Протяженность, км. | Проектно-сметная документация тыс. руб. | Строительно-монтажные работы тыс. руб. | Ориентировочная стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги |
|  | Улицы Набережная, Озерновская коса, Ленинская, Советская, пл.Щедрина, Красная сопка | 6,85 | 1713 | 35959,55 | 37672,55 |
|  | Улицы Сапун гора, Океанская, Петропавловское шоссе, Индустриальная | 6,1 | 1525 | 32022,37 | 33547,37 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 71219,92 |
| Внутриквартальные дороги. Новое строительство |
|  | Ул. Морская | 0,450 | 64,6 | 1196,4 | 1261,0 |
|  | Пер. Садовый | 0,350 | 50,2 | 930,5 | 980,7 |
|  | Ул. Пономарева | 0,750 | 107,6 | 1994,0 | 2101,6 |
|  | Ул. Колхозная до школы №35 | 0,400 | 57,4 | 1063,5 | 1120,9 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 5464,2 |
| Внутриквартальные дороги. Реконструкция существующего |
|  | Ул. Океанская – ул. Павлова | 0,240 | 34,44 | 721,2 | 755,7 |
|  | Ул. Рябиковская | 0,150 | 21,525 | 450,8 | 472,3 |
|  | Ул. Комсомольская – ул. Лермонтова | 0,700 | 100,45 | 2103,6 | 2204,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3432,0 |
| Автоматизация и управление |
|  | Монтаж оборудования АСУ |  |  |  | 360,0 |
|  | ИТОГО ЗА ГОД: |  |  |  | 80476,0 |

2012 год

| № | Наименование | Протяженность, км. | Проектно-сметная документация тыс. руб. | Строительно-монтажные работы тыс. руб. | Ориентировочная стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги |
|  | Улицы Пограничная, Солнечная, Степная, Максутова | 6,15 | 2153 | 32284,85 | 34437,85 |
|  | Улица Дальняя | 1,6 | 400 | 4808,14 | 5208,14 |
|  | Улицы Дальневосточная, Ларина, пр.Таранца | 2,8 | - | 8414,25 | 8414,25 |
|  | Улица Арсеньева | 2,3 | 575 | 6911,7 | 7486,7 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 55546,94 |
| Внутриквартальные дороги. Реконструкция существующего |
|  | Ул. Труда – Школьная | 0,850 | 122,0 | 2554,3 | 2676,3 |
|  | Ул. Заводская | 0,375 | 53,8 | 1126,9 | 1180,7 |
|  | Ул. Сахалинская – Труда | 1,475 | 211,7 | 4432,5 | 4644,2 |
|  | Ул. Батарейная | 0,665 | 95,4 | 1998,4 | 2093,8 |
|  | Ул. Кутузова, ул.Суворова. ТП –233. | 0,380 | 54,5 | 1141,9 | 1196,5 |
|  | Ул.Автомобилистов от ДК до а/колонны 1400. ТП – 500. | 0,480 | 68,9 | 1442,4 | 1511,3 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 13302,8 |
| Автоматизация и управление |
|  | Монтаж оборудования АСУ |  |  |  | 120,0 |
|  | ИТОГО ЗА ГОД: |  |  |  | 68969,74 |

2.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит увеличить количество освещенных территорий, повысить качество освещения проезжей части, что снизит аварийность на автомобильных дорогах, сократит количество дорожно-транспортных происшествий в темное время суток с участием пешеходов. Позволит рационально использовать электрическую энергию, снизить затраты на содержание линий наружного освещения. Все мероприятия в комплексе дадут эффект позволяющий улучшить ориентацию и безопасность движения на дорогах и пешеходных путях, благоприятно, повлияет на формирование образа городского округа, повысит эстетические свойства городского пейзажа, поможет снятию психологического стресса, позволит расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг. Это позволит считать совершенствование системы уличного освещения одним из основных направлений улучшения качества проживания в Петропавловск-Камчатском городском округе.

2.5. Система организации контроля за выполнением

программных мероприятий

Контроль выполнения Программы осуществляет Комитет городского хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа.

Комитет городского хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа:

– осуществляет координационную роль между исполнителями;

– ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным  мероприятиям, механизм реализации Программы, вносит предложения по составу исполнителей;

– делает запросы исполнителям о ходе выполнения Программы;

– ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет отчет Главе Петропавловск-Камчатского городского округа о ходе реализации Программы и эффективности проводимых мероприятий.

Раздел 3. Мероприятия Программы

| № | Перечень мероприятий | Сроки исполнения мероприятий (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (тыс. рублей) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1. | Строительство нового и реконструкция существующего наружного освещения магистральных дорог | 2008 – 2012 | МУ «УКС и Р» МУ «УТ и ДХ» МУ «УБ» | 229177,8 | 14 539,7 | 43108,4 | 44762,9 | 71219,9 | 55546,9 | Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа |
| 2. | Устройство дополнительного освещения в местах расположения пешеходных переходов | 2008 | МУ «УКС и Р» | 2 588 | 2 588 | - | - | - | - | Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа |
| 3. | Строительство нового и реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов, улиц и проездов к объектам социальной сферы | 2008 – 2012 | МУ «УКС и Р» МУ «УТ и ДХ» МУ «УБ» | 83690,7 | 17 653,2 | 19754,7 | 24 083,8 | 8 896,2 | 13 302,8 | Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа |
| 4. | Автоматизированная система управление наружным освещением (АСУНО) | 2008 – 2012 | МУ«УКСиР» МУ «УТ и ДХ» МУ «УБ» | 3464,1 | 2 354,1 | 300 | 330 | 360 | 120 | Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа |
|  | Итого по программе: |  |  | 318920,6 | 37135 | 63163,2 | 69176,7 | 80476,0 | 68969,7 |  |